## Slide 1
Sortierverfahren für hybride
photonische Prozessoren
Forschungsstand und Vorschlag zur Anmeldung der Masterarbeit
Bharadwaj Srikumar
018331312
5. Oktober 2026
Notes: Gestaltung nach der bereitgestellten Präsentation „Hybride optoelektronische Sortierarchitekturen(5).pdf“. Die aktuelle inhaltliche Fassung beruht auf dem validierten Projektstand 22ef167, nicht auf den älteren Modellkonventionen der Gestaltungsvorlage.

## Slide 2
Vom historischen Modell zum Vergleichsrahmen
Quellen: Thompson (1979); Caulfield (1991); Li & Monticone (2025)
2
Historischer Ansatz | Folgerung für unsere Bewertung
Thompson: VLSI-Fläche und Zeit | Kommunikation und Layout kosten Ressourcen; Fläche ist nicht gleich Speicherbedarf.
Caulfield: Raum, Zeit und Fan-in | Wenige breite optische Stufen können viele skalare Operationen verbergen.
Li & Monticone: räumliche Grenzen | Physische Ausdehnung und Verbindungen begrenzen lineare optische Operatoren.
Beibehalten: C = (T, S, H, D)
T Gesamte sequenzielle Arbeit einer Sortierung
S Maximal gleichzeitig belegte logische Wörter
H Installierte Verarbeitungspositionen
D Optische Tiefe zwischen Regenerationen
N = Anzahl der Datensätze. T ist RAM-ähnliche Arbeit; H und D beschreiben die Architektur.
Notes: Quellen: https://doi.org/10.1145/800135.804401
https://doi.org/10.1007/BF01937172
https://doi.org/10.1038/s41467-025-63453-8
C=(T,S,H,D) ist der beibehaltene Vergleichsrahmen. Er wird nicht als neuer universeller unterer Komplexitätsbound beansprucht. Thompson untersucht insbesondere flächen-zeitbezogene Schranken für VLSI; sein DFT-Bound wird nicht auf Sortieren übertragen. H und D sind architekturbezogen, nicht rein maschinenunabhängige RAM-Größen.

## Slide 3
Aktualisierte Komplexitäten der fünf Architekturen
Quellen: Stirk & Athale; Beyette; Desmulliez; Louri; Mizutani — Details in den Notizen
3
Architektur | T | S | H | D
Stirk & Athale Pipeline-Bitonic | Θ(N log²N) | O(N) | O(N log²N) | O(log²N) passiv O(1) restaurierend
Beyette Rezirkulierendes Bitonic | Θ(N log²N) | O(N) | O(N) | O(1)
Desmulliez Perfect-Shuffle-Bitonic | Θ(N log²N) | O(N) | O(N) | O(1)
Louri Broadcast-and-Compare | Θ(N²) | O(N²) | O(N²) | O(1)
Mizutani Radix im Netzwerk | Θ(N)* | O(N) | O(1)* | O(1)
Bitonic: K = m(m + 1)/2 Stufen, m = log₂N; je N/2 Vergleiche ⇒ Θ(N log²N).
Rangsortierung: N(N − 1)/2 Paare; Rangbildung und Ausgabe ⇒ Θ(N²).
* Radix: feste Wortbreite, Radix und Anzahl der Verarbeitungsströme.
S gilt für eine Charge; H zählt Verarbeitung, nicht Speicher. D bleibt architekturabhängig.
Notes: https://doi.org/10.1364/AO.27.001721
https://doi.org/10.1364/AO.33.008164
https://doi.org/10.1364/AO.34.005077
https://doi.org/10.1364/AO.34.003087
https://doi.org/10.1364/JOCN.530695
T zählt alle sequenziellen Einheitsoperationen einschließlich Routing und Ausgabe. Schlüssel, Index und Rang gelten jeweils als ein logisches Wort. S bezieht sich auf eine Charge; die gleichzeitige Belegung einer vollständig gefüllten Pipeline durch viele Chargen wird nicht mitgezählt. H zählt Verarbeitungspositionen, nicht Speicherkapazität oder Chipfläche. D wird zwischen tatsächlichen Regenerationsgrenzen bestimmt. Der Stirk/Athale-Eintrag unterscheidet passive und restaurierende Varianten. Für Radix gilt allgemein T=Θ(q(N+R)); die lineare Vereinfachung setzt feste Wortbreite, Radix R, Durchlaufzahl q und Anzahl paralleler Ströme voraus. Keine Behauptung linearer Sortierung beliebiger reeller Zahlen. Louri beschreibt O(1) parallele optische Stufen, während T hier Θ(N²) skalare Gesamtarbeit misst.

## Slide 4
Gemeinsamer Rechenkern: Differenz und Vorzeichen
Projekt: comparison.py; docs/METHOD.md — Modellannahmen, keine gemessenen Q.ANT-Rauschwerte
4
1. Schlüssel fest skalieren
b ∈ {4, 8}, L = 2ᵇ, x ∈ {0, …, L − 1}
x̂ = x/L, Δᵢₙ = Δₒᵤₜ = Δ = 1/L
2. Differenz berechnen und Ausgang quantisieren
d = x̂ − ŷ = [1 −1] [x̂ ŷ]ᵀ, ε ∼ 𝒩(0, (ηΔ)²)
d̃ = Δ · clip(round_even((d + ε)/Δ), −L/2, L/2 − 1)
3. Nur das Vorzeichen für die Sortierentscheidung verwenden
8 Bit, x = 10 und y = 9: d = 1/256 = Δ. Ohne Rauschen: Code +1 ⇒ 10 > 9.
Beispiel ε = −0,6Δ: Code round_even(0,4) = 0 ⇒ fälschlicher Gleichstand.
Bei gemessener Null entscheidet der Originalindex. Es gibt keine Korrektur mit dem wahren Schlüssel.
Notes: Quelle: https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/comparison.py und docs/METHOD.md. b_key, b_in und b_out werden getrennt dokumentiert; hier sind alle gleich b. round_even rundet zur nächsten ganzen Zahl, bei exakt halbem Abstand zur geraden Zahl. clip begrenzt den ganzzahligen Code. Der vorzeichenbehaftete Ausgangsbereich lautet [−1/2, 1/2−Δ]. Große Differenzen sättigen; im rauschfreien Fall bleibt ihr Vorzeichen erhalten. Die Originalschlüssel werden elektronisch weitergereicht und nicht aus einer gesättigten Differenz rekonstruiert. η ist die Standardabweichung in Ausgangsschritt-Einheiten, kein fester Rauschwert. Das Fehlerbeispiel ε=−0,6Δ ist ein einzelner möglicher Zufallswert, nicht eine neue Rauschannahme.

## Slide 5
Bisher evaluiert: Differenz und elektronische Entscheidung
Quellen: Stirk & Athale (1988); Louri et al. (1995); Projekt: sorting_schedules.py; sdk_mapping.py
5
Elektronische Vorbereitung
NPU-Kandidat: Differenz-MVM
Elektronische Entscheidung
Bitonic
N/2 Paare der aktuellen
Netzwerkstufe bilden
Differenzen bündeln
Y = XWᵀ
W = [1 −1]
Vorzeichen auswerten
Originaldatensätze tauschen
Für K Stufen wiederholen
Rang
Alle Paare (i, j), i < j
einmal bilden
Dieselbe MVM
Eine Differenz
pro Paar
Siege als Ränge zählen
Ränge auf Eindeutigkeit prüfen
Datensätze platzieren
Bitonic ist stufenabhängig; die Paarvergleiche der Rangsortierung sind unabhängig.
Ausführung bisher auf CPU. Ein optischer Compare-and-Exchange-Kern wurde nicht evaluiert.
Notes: https://doi.org/10.1364/AO.27.001721
https://doi.org/10.1364/AO.34.003087
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/sorting_schedules.py
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/sdk_mapping.py
Die modernen Mappings sind algorithmische Adaptionen. Das kompakte Bitonic-Netz verwendet aktive Batcher-Stufen; es bildet keine zeitlich überlappte physische Pipeline ab. Rang nutzt jedes ungeordnete Paar genau einmal und zählt für das größere Element einen Sieg; der Originalindex löst gemessene Gleichstände. Nur eindeutige Ränge erlauben eine gültige Platzierung; Rangkonflikte gelten als Fehler. In der Rauschsimulation wird die Differenz mit NumPy berechnet. Im separaten Kontrollversuch nutzt sie das offizielle Q.ANT-CPU-Backend. Keiner der Versuche führt eine physische optische Berechnung aus. Vergleich, Austausch, Summen und Ausgabe sind elektronisch.

## Slide 6
Q.ANT: native Nichtlinearität und CPU-ReLU
Quellen: offizielles SDK 2.3.1, Commit 72a2d99; Quellcodeprüfung vom 5. Oktober 2026
6
Funktion | Geprüfter Ausführungspfad | Aussage für die Thesis
Lineare MVM Y = XWᵀ | Aufruf des NPU-Treibers | Differenzbildung ist über die Schnittstelle abbildbar.
Periodisch y = v · tcos(u) | Eigener NPU-Treiberaufruf | Native Nichtlinearität verfügbar; kosinusähnlich.
ReLU r = max(d, 0) | CPU-Schleife im SDK | Keine native optische ReLU durch diesen Aufruf.
Vollständiges C&E und optische Kaskade | Kein entsprechender Nachweis in der geprüften Schnittstelle | Forschungsfrage bleibt offen; keine Zusage der Hardware.
Die SDK-Funktion tcos ist kein dokumentierter Min/Max- oder Schwellwertoperator.
Das CPU-Backend verwendet cos(u); die reale optische Kennlinie ist damit nicht kalibriert.
Korrektur: „Native Nichtlinearität“ erlaubt keine pauschale Zuordnung von ReLU zur Optik.
Notes: https://github.com/Q-ANT-GmbH/qant_native_computing_toolkit/blob/72a2d99f10240b6df3c6d0f636dfa0e2b5d38902/src/non_linear.rs
https://github.com/Q-ANT-GmbH/qant_native_computing_toolkit/blob/72a2d99f10240b6df3c6d0f636dfa0e2b5d38902/src/qant_driver_import/backend_driver.rs
https://github.com/Q-ANT-GmbH/qant_native_computing_toolkit/blob/72a2d99f10240b6df3c6d0f636dfa0e2b5d38902/python/qant_native_computing_toolkit/_wrapper.py
Primärbeleg: relu_fprop ignoriert _npu_id und führt eine Rust-Schleife mit max(x,0) aus. calc_scaled_periodic_nl ruft driver_scaled_periodic_nl auf; backend_driver.rs bindet qant_driver_scaled_periodic_nl_npu. Das CPU-Backend ersetzt tcos durch cos. Der geschlossene Hardwaretreiber verhindert eine vollständige Prüfung interner Wandler-/Puffergrenzen. Kein Nachweis eines vollständigen optischen C&E oder einer Kaskade. Die frühere Einordnung von ReLU als nativer optischer Q.ANT-Funktion wird korrigiert. Der schon im ausführlichen PDF erwähnte Unterschied wird hier ausdrücklich zum zentralen Befund.

## Slide 7
Compare-and-Exchange: Mathematik und Ausführungsgrenze
Neue Kontrolle: check_sdk_nonlinearity.py; validation/nonlinearity_check.json
7
d = a − b
NPU-Treiberpfad für die MVM
r = ReLU(d) = max(0, d)
Im geprüften SDK: CPU
min(a, b) = a − r
max(a, b) = b + r
Beispiel in Schlüsselwerten: a = 10, b = 9 ⇒ d = r = 1 ⇒ Ausgabe (9, 10).
Im 8-Bit-Check sind alle Werte zuvor durch 256 normiert.
CPU-Prüfung: 256 / 65.536 geordnete Paare bei 4 / 8 Bit, alle Min/Max-Werte korrekt.
Diese neue Kontrolle enthält weder Zusatzrauschen noch einen optischen ReLU-Aufruf.
Grenze: Der bisherige Quantisierer sättigt große Differenzen. Seine Vorzeichen reichen
zum Tauschen der Originalschlüssel, aber nicht zur obigen Min/Max-Rekonstruktion.
Notes: Die Min/Max-Identität ist exakt für die vollständige Differenz. Im separaten Check berechnet das offizielle SDK die Differenz, ai.relu_fprop führt Host-ReLU aus, und die Rekonstruktion erfolgt elektronisch. Alle 256 geordneten 4-Bit-Paare und 65.536 8-Bit-Paare wurden geprüft. Kein zusätzliches Rauschen, kein bisheriger Festpunkt-Ausgangsquantisierer, kein vollständiger Sortierlauf und kein physisches NPU-Experiment. Gleichheit ist enthalten; der Check validiert Zahlenwerte, nicht stabile Weiterleitung von Datensatzidentitäten. Bei 255 und 0 führt Sättigung auf 127/256 zu 128 und 127 statt 0 und 255. Deshalb darf der neue Min/Max-Check die bestehende Vorzeichen-Simulation nicht stillschweigend ersetzen.

## Slide 8
Versuchsplan und bisherige Validierung
Projekt: data/inputs.npz; results/reference/; results/sdk_reference/; validation/current_checks.json
8
4 Bit: Schlüssel 0–15; N = 2, 4, 8, 16. 8 Bit: Schlüssel 0–255; N = 2, 4, …, 256.
Je 1.000 gespeicherte Arrays pro Größe und Familie: verschiedene Schlüssel oder Duplikate erlaubt.
Identische Eingaben für beide Mappings; η = 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25.
Prüfung | Nachgewiesener Stand
Quellen und ideale Mathematik | Bitonic-Stufen und Vergleichszahlen; Louris Rangbeispiel reproduziert.
Vorzeichen ohne Rauschen | Alle geordneten Schlüsselpaare bei 4 und 8 Bit korrekt verglichen.
Reproduzierbarkeit der Simulation | 288 Konfigurationen, 288.000 Sortierläufe identisch reproduziert.
Offizielles Q.ANT-SDK, CPU-Backend | 48.000 Sortierungen ohne Zusatzrauschen korrekt; kein Hardwaretest.
Erfolg = gesamtes Array korrekt sortiert und alle Datensätze erhalten; Stabilität separat erfasst.
Notes: https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/docs/METHOD.md
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/validation/current_checks.json
24.000 gespeicherte Eingaben: (4 Größen bei 4 Bit + 8 Größen bei 8 Bit) × 2 Eingabefamilien × 1.000 Arrays. 288.000 Ausführungen: 24.000 × 2 Mappings × 6 Rauschwerte. Ohne Zurücklegen erzeugt verschiedene Schlüssel, mit Zurücklegen erlaubt Duplikate, erzwingt sie aber nicht für jedes Array. Die Zufallszahlen sind pro Vergleich unabhängig; zwischen Mappings werden unabhängige Ströme genutzt. Positive Rauschstärken skalieren dieselben ereignisbezogenen Zufallsziehungen. Masterseed 20260930. Ein Lauf ist nur korrekt, wenn alle Datensätze erhalten bleiben und aufsteigend sortiert sind; Stabilität wird separat geprüft. Im SDK-Kontrollversuch gibt es weder den zusätzlichen Quantisierer noch künstliches Rauschen. Historische Zeitangaben wurden als Quellenrechnungen betrachtet; eine widersprüchliche Detektorzeit bei Louri ist noch nicht aufgelöst.

## Slide 9
Ergebnisse: Anteil vollständig korrekter Sortierungen
Quelle: results/reference/accuracy.csv — jeweils 1.000 Versuche pro Konfiguration
9
Zellen: Bitonic / Rang in Prozent. Gezeigt wird jeweils das größte getestete N.
Eingabe | η = 0 / 0,05 / 0,10 jeweils | η = 0,15 | η = 0,20 | η = 0,25
4 Bit, N = 16 Verschiedene Schlüssel | 100 / 100 | 99,6 / 99,9 | 95,5 / 95,0 | 84,3 / 83,1
4 Bit, N = 16 Duplikate erlaubt | 100 / 100 | 99,6 / 99,7 | 95,1 / 95,2 | 87,9 / 80,2
8 Bit, N = 256 Verschiedene Schlüssel | 100 / 100 | 93,9 / 96,1 | 44,7 / 45,4 | 5,9 / 4,0
8 Bit, N = 256 Duplikate erlaubt | 100 / 100 | 95,5 / 94,7 | 54,8 / 38,3 | 10,4 / 3,1
Bei η ≤ 0,10: in allen getesteten Größen und Familien 100 % beobachtete Genauigkeit.
Bei η = 0,25: deutlicher Einbruch für N = 256; kein durchgehend überlegener Sortierer.
1.000/1.000 Erfolge ergeben pro Konfiguration ein 95-%-Wilson-Intervall von ca. 99,62–100 %.
Notes: https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/results/reference/accuracy.csv
Die Zahlen stammen direkt aus der gespeicherten CSV. Jede Zelle enthält Bitonic / Rang in Prozent. Die Zeilen zeigen die größte getestete Eingabe je Bitbreite. Für η=0, 0,05 und 0,10 wurden bei allen getesteten N und beiden Familien jeweils 1.000 von 1.000 korrekten und stabilen Ausgaben beobachtet. 100 % ist ein Stichprobenergebnis, keine allgemeine Garantie. Das zweiseitige 95-%-Wilson-Intervall beträgt bei 1.000/1.000 pro Konfiguration etwa [99,62 %, 100 %]. „Duplikate erlaubt“ bezeichnet Ziehen mit Zurücklegen. Diese Werte sind keine Q.ANT-Messwerte.

## Slide 10
Warum sinkt die Genauigkeit bei größeren Arrays?
Quelle: results/reference/accuracy.csv; Fehlermechanismus des dokumentierten Quantisierers
10
Chart: Rauschstärke η
| 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25
Bitonic, verschieden | 1 | 1 | 1 | 0.939 | 0.447 | 0.059
Rang, verschieden | 1 | 1 | 1 | 0.961 | 0.454 | 0.04
Bitonic, Dupl. erlaubt | 1 | 1 | 1 | 0.955 | 0.548 | 0.104
Rang, Dupl. erlaubt | 1 | 1 | 1 | 0.947 | 0.383 | 0.031
8 Bit, N = 256
Die Kennzahl bewertet das gesamte Array: Ein einziger relevanter Fehler genügt für einen Misserfolg.
Benachbarte Schlüssel können durch Rauschen als gleich erscheinen. Auch Rangkonflikte zählen als Fehler.
Bei η = 0,25 wird ein Abstand Δ mit ca. 2,28 % Wahrscheinlichkeit zu einem gemessenen Gleichstand.
η ist eine Modellgröße. Das tatsächliche Q.ANT-Rauschen muss separat bestimmt werden.
Notes: https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/results/reference/accuracy.csv
Das native PowerPoint-Diagramm enthält vollständige Literaldaten aus der referenzierten CSV. N=256, 8 Bit; vier Serien: Bitonic/Rang × verschiedene Schlüssel/Duplikate erlaubt. Bei einem Abstand d=Δ fällt die Ausgangsquantisierung in Code 0, wenn −1,5Δ≤ε≤−0,5Δ. Für η=0,25 ergibt das Φ(−2)−Φ(−6)≈2,275 %. Das ist die Wahrscheinlichkeit eines falschen Gleichstands in genau diesem Paarfall, nicht unmittelbar eine Fehlersortierungswahrscheinlichkeit. Die Wirkung auf das gesamte Array hängt vom Sortierplan, der Indexregel und den Entscheidungen ab. Die geringere Gesamtgenauigkeit ist keine Messung der Q.ANT-Rauschleistung.

## Slide 11
Q.ANT-Bezug: überprüfte Schnittstelle und Ressourcen
Quellen: offizielles Q.ANT-SDK 2.3.1 (CPU); sdk_mapping.py; validation/hardware_resources.csv
11
Dokumentiert und auf CPU geprüft: linear_fprop(X, W) = XWᵀ mit BF16.
X enthält Paare als Zeilen; W = [1 −1]. Die physische Batchgrenze bleibt offen.
Eine Sortierung bei N = 256 | Bitonic | Rang
Paarweise Differenzen | 4.608 | 32.640
Aufrufe, wenn alle benötigten Paare hineinpassen | 36 | 1
Logische Nutzlast unter dieser Annahme | 27.792 Byte | 195.844 Byte
Die Rangmethode spart nur bei ausreichend großen Batches Aufrufe.
Beispiel: maximal 128 Paare je Aufruf ⇒ Bitonic 36, Rang 255 Aufrufe.
Offen: physische Matrixgrößen, Transfers, Latenz, effektive Präzision und Rauschen.
Die Bilanz gilt für die Differenz-Basis, nicht für einen neuen nichtlinearen C&E-Kern.
Notes: https://github.com/Q-ANT-GmbH/qant_native_computing_toolkit/tree/72a2d99f10240b6df3c6d0f636dfa0e2b5d38902
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/sdk_mapping.py
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot/blob/22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a/validation/hardware_resources.csv
linear_fprop(X,W)=X@W.T, BF16, X=(Paare,2), W=(1,2). Die Aufrufzahlen gelten nur bei ausreichender Zeilenkapazität c. Allgemein q_B=K·ceil((N/2)/c) und q_R=ceil((N(N−1)/2)/c). Bei c=128 und N=256 folgen 36 bzw. 255 Aufrufe. c ist hier eine untersuchte Batchgrenze, keine behauptete physische Q.ANT-Kapazität. Nutzlast: zwei BF16-Eingaben und ein BF16-Ergebnis pro Paar = 6 Byte/Paar; zusätzlich 4 Byte Gewichte je Aufruf, sofern erneut übertragen. Daraus 6·4608+4·36=27792 und 6·32640+4=195844 Byte. Dies ist keine gemessene PCIe-Transfermenge und enthält keine Protokoll-/Allokationskosten. BF16 belegt nicht die effektive optische Präzision. Unbekannt bleiben Hardware-Tiling, tatsächliche Transfers, Aufruflatenz, Durchsatz, ENOB/Rauschen, Nichtlinearitäten, optische Kaskadierbarkeit und Leistung.

## Slide 12
Code und Evaluationsergebnisse im Repository
Referenzdaten: Commit 22ef167; Ergänzung vom 05.10.: SDK-Befund und separate CPU-Prüfung
12
https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot
Dateien / Pfad | Zweck
comparison.py; sorting_schedules.py | Vergleichsmodell und beide Sortierabläufe
run_noise_sweep.py; metrics.py | Versuchssteuerung und Korrektheitsprüfung
sdk_mapping.py; run_sdk_control.py | Separater Test mit dem Q.ANT-CPU-Backend
hardware_conditions.py | Operations-, Nutzlast- und Batchgrößenvergleich
results/reference/accuracy.csv | Alle 288 Konfigurationen des Rauschsweeps
results/sdk_reference/results.csv | SDK-Test: Filter mode = sdk_cpu
check_sdk_nonlinearity.py (neu) | Separate Min/Max-Kontrolle auf CPU
Neu im aktualisierten Projekt-ZIP: docs/QANT_NONLINEARITY.md und
validation/nonlinearity_check.json. GitHub-Abgleich derzeit durch Zugriff blockiert.
Notes: https://github.com/Bharadwaj-Srikumar/qant-sorting-pilot
Stand: 22ef167477fdce45b44bf0357445a419a75d4a0a
Die genannten Pfade existieren im überprüften Repository. results/sdk_reference/results.csv enthält die Modi equal_step und sdk_cpu; für den offiziellen CPU-Kontrolllauf mode=sdk_cpu wählen. Neue lokale Läufe erzeugen andere Zielordner entsprechend README.md. Ältere Dateien evaluate.py, model.py, sorting.py und reports/ gehören zu früheren Modellständen und sind für die hier dargestellten Resultate nicht der Einstieg. validation/current_checks.json protokolliert die identische Reproduktion nach der Codebereinigung. Das Repository ist privat; der Professor benötigt Leserechte. Der GitHub-Connector liefert am 5.10.2026 für Repository und README 404. Die aktualisierten Dateien werden deshalb als Projekt-ZIP übergeben. Neue Pfade sind bis zu einem erfolgreichen Push nur dort vorhanden.

## Slide 13
Annahmen und Grenzen des aktuellen Standes
Die neuen Quellenbefunde ändern die Einordnung; die bestehenden Rauschresultate bleiben unverändert
13
Beibehaltene Annahme | Grenze der Aussage
4/8 Bit; Δᵢₙ = Δₒᵤₜ = 2⁻ᵇ η = 0 bis 0,25 Ausgangsschritte | Illustratives unabhängiges Gaußrauschen; keine gemessenen Q.ANT-Werte.
Originalschlüssel, Indexregel, Rangsummen und Weiterleitung bleiben elektronisch | Keine analoge Fehlerfortpflanzung über mehrere optische Sortierstufen.
SDK-Kontrolle mit BF16 auf CPU | BF16 ist ein Datenformat; optische ENOB und Hardwarelatenz folgen daraus nicht.
Neue ReLU-Kontrolle: genaue Differenzen, kein Zusatzrauschen und kein Clipping | Prüft die Min/Max-Identität; ersetzt keinen vollständigen Sortier- oder Hardwaretest.
Neu zu definieren, bevor wir das nichtlineare Mapping evaluieren:
Kennlinie und Skalierung, Gleichstandsregel, Fehlermaß und zusätzliche Hardwareoperationen.
Notes: Die bisher vereinbarten Werte bleiben erhalten. η ist σ/Δ_out und damit keine Prozentangabe der Signalstärke. Die Ausgangsreferenz des Differenzmodells darf nicht auf eine tcos-Kennlinie übertragen werden. Zusätzliche Nichtlinearität kann neue Aufrufe, Transfers und Fehler verursachen. Dafür wird in dieser Revision kein Parametersatz eingeführt. Historische H- und D-Werte sind keine Eigenschaften der Q.ANT-Ausführung. Vollständige physische Präzision, optisches Routing und Kaskadierung bleiben ungeprüft.

## Slide 14
Nächste Schritte und vorgeschlagener Thesis-Fokus
Bezug zum Professorenfeedback: Korrektheit, Ressourcen, Nichtlinearität und Regeneration
14
Unter welchen Korrektheits- und Ressourcenbedingungen lassen sich Bitonic-
und Rangsortierung sinnvoll auf hybride photonische Prozessoren abbilden?
Zuerst einen Vergleich mit der dokumentierten tcos-Funktion herleiten und im SDK prüfen. Noch kein validiertes nichtlineares Sortiermapping.
Gleichheit und kleinste Schlüsselabstände im ganzen Wertebereich testen. Danach zusätzliche Aufrufe, Transfers und Genauigkeitsverluste bilanzieren.
Mit Q.ANT den realen Ausführungspfad klären und Messungen zu Kennlinie, Rauschen und Latenz anstreben. Regeneration nur bei belegter Kaskadierbarkeit variieren.
Beide Sortierer unter denselben Korrektheits- und Ressourcenanforderungen vergleichen. Energie folgt mit belastbaren Zeit- und Leistungsdaten.
Vorläufiges Ergebnis: reproduzierbare Differenz-Basis und konkrete Grenzen der SDK-Abbildung.
Erbetenes Feedback: Trägt dieser Fokus die Anmeldung der Masterarbeit?
Notes: PRISM: https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.21576
PRISM wird als verwandte Arbeit zu photonischer Ähnlichkeitsbewertung mit elektronischer Top-k-Auswahl abgegrenzt; es ist keine gleichwertige vollständige Sortierung. Aktuell sind keine optischen Cascades gemessen oder simuliert. Der nächste Schritt zu optischer Nichtlinearität und variabler Regeneration ist zentral, bleibt jedoch abhängig von dokumentierten und/oder empirisch gestützten Fähigkeiten. Energie wird erst mit klaren Messgrenzen und belastbaren Leistungsdaten bewertet. Ressourcenvergleiche müssen bei gleicher Korrektheitsanforderung und gleichen verfügbaren Ressourcen erfolgen.